Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

РАСЧЕТ ГАЗОВОГО ЦИКЛА

Термодинамика

Кафедра Э-6, «Теплофизика»

(срок сдачи - 10 неделя)

Условие. Сухой воздух массой 1 кг совершает прямой термодинамический цикл, состоящий из четырех последовательных термодинамических процессов. Данные, необходимые для расчета в зависимости от варианта, приведенного в таблице 1 (*Единица давления - МПа, температуры - К, удельного объема - м3/кг. **Типы процессов р=с - изобарный; (=с - изохорный; Т=с - изотермический; s=c - адиабатный (изоэнтропный). Для политропных процессов задано значение показателя политропы n).

Требуется:

- Рассчитать давление р, удельный объем (, температура Т воздуха для основных точек цикла;

- Для каждого из процессов определить значения показателей политропы n, теплоемкости с, вычислить изменение энергии (u, энтальпии (h, энтропии  (s, теплоту процесса q, работу процесса l, располагаемую работу l0 ;

- Определить суммарные количества теплоты подведенной q1  и отведенной q2, работу цикла lц, располагаемую работу цикла l0ц, термический к.п.д. цикла (t, среднее индикаторное давление рi;

- Построить цикл в координатах: а) lg(-lg p; б) (-р, использую предыдущее построение для нахождения координат трех-четырех промежуточных точек на каждом из процессов; в) s-T, нанеся основные точки цикла и составляющие его процессы;

- Используя (р- и sT-диаграммы, графически определить величины, указанные в п.п. 2 и 3, и сопоставить результаты графического и аналитического расчетов;

- Для одного из процессов цикла привести схему его графического расчета по sT-диаграмме, изобразив на схеме линию процесса, вспомогательные линии изохорного и изобарного процессов, значения температур в начале и в конце процесса, отрезки, соответствующие изменению энтропии в основном и вспомогательных процессах, площадки, соответствующие теплоте процесса, изменению внутренней энергии и энтальпии, и указать числовые значения величин, взяв их с sT-диаграммы.

Методические указания

При расчетах считать воздух идеальным газом, а его свойства не зависящими от температуры. Принять газовую постоянную равной 0,287 кДж/(кг К), теплоемкость при постоянном давлении равной 1,025 кДж/(кг К), что соответствует свойствам сухого воздуха при 473 К.

Результаты расчета представить в виде таблиц, указав в числителе значения, полученные аналитически, а в знаменателе – графически.

Таблица 1

| Точки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Таблица 2

| Процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1,39 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 0 | 1,025 |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 1 | ∞ |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 0 | 1,025 |  |  |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| Наименование величины | Обозначение | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Подведенное количество теплоты |  |  |  |
| Отведенное количество теплоты |  |  |  |
| Работа цикла |  |  |  |
| Термический к.п.д. |  | - |  |
| Среднее индикаторное давление |  |  |  |

Список литературы:

- Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: Учеб. пособие для энергомашиностроит. спец. вузов / В.Н. Афанасьев, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; Под ред. В.И. Крутова и Г.Б. Петражицкого. – М.: Высш. шк., 1986. – 383 с.

- Техническая термодинамика: Учеб. для машиностроит. спец. вузов /    В.И. Крутов, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др..; Под ред. В.И. Крутова. – 3-е изд., перераб.  и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 384 с.

| № варианта | Заданные параметры* в основных точках | Тип процесса и показатель политропы** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-1 |
| 1 | р1 =0,8 | (1 =0,12 | р2 =2,0 | р3 =1,2 | s=c | T=c | s=c | (=c |
| 2 | р1 =1,3 | Т1 =573 | р2 =0,5 | Т3 =290 | Т=c | s=c | T=c | s=c |
| 3 | р1 =0,2 | (1 =0,45 | р2 =1,2 | Т3 =573 | s=c | (=c | s=c | p=c |
| 4 | р1 =3,5 | Т1 =483 | Т2 =573 | р3 =2,5 | p=c | n=1,2 | p=c | (=c |
| 5 | р1 =0,1 | Т1 =273 | р2 =0,5 | Т3 =473 | n=1,3 | p=c | n=1,3 | p=c |
| 6 | р1 =0,09 | Т1 =303 | р2 =0,4 | Т3 =473 | n=1,2 | p=c | n=1,2 | (=c |
| 7 | р1 =0,16 | (1 =0,5 | Т2 =423 | р3 =2,5 | n=1,2 | (=c | n=1,2 | p=c |
| 8 | р1 =0,18 | Т1 =303 | (2 =0,1 | р3 =0,3 | n=1,1 | T=c | n=1,1 | (=c |
| 9 | р1 =0,3 | (1 =0,3 | р2 =2,0 | Т3 =573 | n=1,3 | p=c | n=1,3 | p=c |
| 10 | р1 =2,0 | Т1 =473 | Т2 =623 | (3 =0,12 | p=c | s=c | (=c | T=c |
| 11 | р1 =0,2 | Т1 =323 | р2 =2,0 | Т3 =473 | T=c | p=c | T=c | p=c |
| 12 | р1 =0,4 | Т1 =373 | р2 =1,6 | р3 =0,6 | s=c | T=c | s=c | p=c |
| 13 | р1 =0,3 | Т1 =300 | р2 =0,8 | Т3 =473 | T=c | (=c | T=c | (=c |
| 14 | р1 =1,2 | Т1 =373 | р2 =3,0 | Т3 =473 | T=c | p=c | T=c | p=c |
| 15 | р1 =5,0 | Т1 =573 | р2 =1,8 | (3 =0,2 | T=c | s=c | (=c | s=c |
| 16 | р1 =0,7 | (1 =0,12 | р2 =2,0 | Т3 =473 | s=c | p=c | s=c | T=c |
| 17 | р1 =0,3 | Т1 =303 | р2 =0,6 | Т3 =523 | s=c | (=c | s=c | T=c |
| 18 | р1 =0,12 | (1 =0,7 | (2 =0,2 | Т3 =423 | T=c | p=c | T=c | p=c |
| 19 | р1 =0,4 | (1 =0,3 | р2 =1,0 | Т3 =573 | T=c | p=c | s=c | p=c |
| 20 | р1 =0,7 | Т1 =473 | Т2 =573 | (3 =0,4 | p=c | T=c | (=c | s=c |
| 21 | р1 =0,3 | Т1 =298 | р2 =1,0 | Т3 =573 | s=c | p=c | T=c | p=c |
| 22 | р1 =0,3 | (1 =0,3 | р2 =1,0 | Т3 =473 | s=c | (=c | T=c | p=c |
| 23 | р1 =1,0 | Т1 =523 | Т2 =573 | р3 =0,6 | p=c | s=c | p=c | (=c |
| 24 | р1 =1,2 | (1 =0,08 | р2 =1,4 | Т3 =423 | (=c | p=c | (=c | p=c |
| 25 | (1 =0,12 | Т1 =323 | р2 =2,5 | Т3 =573 | s=c | p=c | T=c | p=c |
| 26 | р1 =0,12 | Т1 =283 | р2 =0,8 | Т3 =573 | s=c | p=c | s=c | p=c |
| 27 | р1 =0,08 | Т1 =293 | (2 =0,4 | Т3 =573 | T=c | (=c | s=c | (=c |
| 28 | р1 =1,2 | Т1 =323 | р2 =6,0 | Т3 =593 | s=c | p=c | s=c | (=c |
| 29 | р1 =0,1 | Т1 =338 | Т2 =273 | Т3 =433 | p=c | s=c | (=c | n=1,3 |
| 30 | р1 =0,3 | Т1 =293 | р2 =1,8 | Т3 =603 | s=c | (=c | s=c | (=c |
| 31 | р1 =0,4 | Т1 =293 | Т2 =473 | Т3 =573 | s=c | p=c | T=c | (=c |
| 32 | р1 =0,08 | Т1 =283 | (2 =0,4 | Т3 =498 | T=c | (=c | s=c | (=c |
| 33 | (1 =1,0 | Т1 =323 | р2 =0,5 | Т3 =423 | T=c | (=c | T=c | (=c |
| 34 | р1 =3,0 | Т1 =623 | р2 =1,4 | р3 =0,6 | T=c | s=c | T=c | s=c |
| 35 | р1 =5,0 | (1 =0,03 | р2 =0,5 | Т3 =273 | T=c | s=c | T=c | s=c |
| 36 | р1 =0,35 | (1 =0,25 | р2 =2,0 | Т3 =573 | s=c | p=c | s=c | (=c |

* Единица давления - МПа, температуры - К, удельного объема - м3/кг.

**Типы процессов р=с - изобарный; (=с - изохорный; Т=с - изотермический; s=c - адиабатный (изоэнтропный). Для политропных процессов задано значение показателя политропы n.