- Рассчитайте содержание ментола (%) в анализируемом образце, если при анализе методом ГЖХ были получены следующие данные: высота пика анализируемого образца - 47 мм; ширина ника на половине его высоты - 4 мм. Параллельно в таких же условиях проводили определение 0,002% раствора РСО ментола (высота пика стандартного образца составляет 45 мм, ширина пика на 50% высоты - 3,8 мм).