# Варианты расчетных заданий

Для каждого из указанных в табл. 1 вариантов необходимо:

## Преобразовать исходную структурную схему к типовому виду (рис.7); определить непрерывную передаточную функцию приведенной непрерывной части разомкнутой импульсной системы .

## По  найти дискретную передаточную функцию разомкнутой импульсной системы .

## Построить годограф разомкнутой импульсной САУ.

### по выражению ;

### по выражению годографа .

Период работы импульсного элемента Ти=0,01с.

## Оценить устойчивость замкнутой импульсной САУ и найти предельный коэффициент усиления:

### a) по критерию Найквиста;

### b) по критерию Гурвица;

### c) по корням характеристического уравнения.

## Построить переходной процесс для замкнутой импульсной САУ.

## Определить статическую и кинетическую ошибки замкнутой импульсной САУ.

## Провести сравнение расчетных результатов с данными, полученными на основе пакета прикладных программ.

Таблица 1

| № п/п | Схема САУ № рис. | Тип ИЭ | Передаточные функции звеньев, входящих в состав САУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | ( | W1(p) | W2(p) | W3(p) | W4(p) |
| 63 | 1а | 6а | 0 |  |  |  | – |