|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИЛИАЛ В Г.НИЖНЕВАРТОВСКЕ КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА» |
| --- | --- |

Теория управления

Методические указания к выполнению курсовой работы

для направлений 200100.62 – Приборостроение,

230100 – Информатика и вычислительная техника

# Нижневартовск

# 2014

УДК

© Зверева Е.А.

Одобрено

редакционно-издательским советом филиала

(протокол № 2 от 16.10.2014)

Теория управления: методические указания к выполнению курсовой работы для направлений 200100.62 – Приборостроение, 230100 – Информатика и вычислительная техника / Е.А. Зверева  – Нижневартовск, 2014. – 114 с.

Методические указания составлены в соответствии с ФГОС-3 по направлениям обучения 200100.62 - Приборостроение, 230100 – Информатика и вычислительная техника и предназначены для организации самостоятельной работы студента по дисциплинам «Основы теории управления», «Основы автоматического управления» в рамках реализации компетентностного подхода в образовании. Данные указания содержат задание для выполнения курсовой работы и методику его решения.

Рецензент:

доцент кафедры Информатика, к.т.н., Д.В. Топольский

Утверждено на заседании кафедры

Протокол №2

«9» октября 2014 год

1 ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

- Записать выражения для передаточных функций (ПФ) разомкнутой системы, замкнутой системы и  ПФ  системы по ошибке (рис.1.1).

- Рассчитать и построить логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики разомкнутой системы, определить устойчивость системы по логарифмическому критерию, найти запасы устойчивости в системе, если система устойчива.

- Найти полюса и нули замкнутой системы, изобразить их расположение на комплексной плоскости, найти корневые показатели качества.

- Рассчитать и построить переходную характеристику системы, получить прямые показатели качества (перерегулирование и время регулирования).

Ку

Wp

u(t)

y(t)

-

Рис.1.1. Структурная схема исследуемой системы

Таблица 1

Варианты параметров исследуемой системы

| № вар | Регулятор | Параметры звеньев системы | 0 | А0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k0 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |
| 1 |  | 30 | 0.1 | 0.4 | 0.03 | 0.002 | - | 3.0 | 5 |
| 2 |  | 82 | 0.2 | 0.5 | 0.02 | 0.0023 | 0.001 | 3.2 | 8 |
| 3 |  | 35 | 0.3 | 0.6 | 0.01 | 0.0025 | - | 3.4 | 12 |
| 4 |  | 78 | 0.4 | 0.7 | 0.04 | 0.0027 | 0.0011 | 3.6 | 14 |
| 5 |  | 40 | 0.5 | 0.8 | 0.05 | 0.0029 | - | 3.8 | 16 |
| 6 |  | 74 | 0.1 | 0.45 | 0.06 | 0.0031 | 0.0009 | 2.8 | 18 |
| 7 |  | 45 | 0.2 | 0.55 | 0.07 | 0.0033 | - | 2.6 | 20 |
| 8 |  | 70 | 0.3 | 0.65 | 0.08 | 0.0035 | 0.0007 | 2.4 | 6 |
| 9 |  | 50 | 0.4 | 0.75 | 0.09 | 0.0037 | - | 2.2 | 9 |
| 10 |  | 66 | 0.12 | 0.85 | 0.015 | 0.0039 | 0.0005 | 2.0 | 11 |
| 11 |  | 55 | 0.22 | 0.41 | 0.025 | 0.0041 | - | 1.5 | 13 |
| 12 |  | 62 | 0.32 | 0.51 | 0.035 | 0.0043 | 0.0003 | 1.8 | 15 |
| 13 |  | 60 | 0.42 | 0.61 | 0.045 | 0.0045 | - | 2.1 | 17 |
| 14 |  | 58 | 0.14 | 0.71 | 0.055 | 0.0044 | 0.0002 | 2.3 | 19 |
| 15 |  | 65 | 0.24 | 0.81 | 0.065 | 0.0042 | - | 2.5 | 7 |

Таблица 2

Варианты параметров исследуемой системы

| № варианта | Регулятор | Параметры звеньев системы | 0 | А0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k0 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |
|  |  | 32 | 0.33 | 0.82 | 0.014 | 0.0032 | 0.0008 | 3.1 | 17 |
|  |  | 80 | 0.43 | 0.43 | 0.016 | 0.0030 | - | 3.3 | 8 |
|  |  | 42 | 0.11 | 0.53 | 0.018 | 0.0028 | 0.0014 | 3.7 | 6 |
|  |  | 57 | 0.12 | 0.63 | 0.011 | 0.0026 | - | 3.9 | 11 |
|  |  | 52 | 0.13 | 0.73 | 0.013 | 0.0024 | 0.0008 | 1.8 | 9 |
|  |  | 47 | 0.14 | 0.83 | 0.015 | 0.0022 | - | 1.9 | 10 |
|  |  | 62 | 0.15 | 0.44 | 0.017 | 0.0020 | 0.0001 | 1.15 | 20 |
|  |  | 67 | 0.16 | 0.54 | 0.019 | 0.0018 | - | 1.25 | 5 |
|  |  | 72 | 0.17 | 0.64 | 0.023 | 0.0016 | 0.0007 | 1.35 | 8 |
|  |  | 77 | 0.18 | 0.74 | 0.034 | 0.0014 | - | 1.45 | 15 |
|  |  | 82 | 0.19 | 0.84 | 0.052 | 0.0012 | 0.0006 | 2.55 | 12 |
|  |  | 42 | 0.2 | 0.46 | 0.057 | 0.0021 | - | 2.35 | 6 |
|  |  | 73 | 0.21 | 0.56 | 0.062 | 0.0023 | 0.0009 | 2.75 | 13 |
|  |  | 52 | 0.22 | 0.66 | 0.064 | 0.0025 | - | 2.95 | 11 |
|  |  | 83 | 0.23 | 0.76 | 0.067 | 0.0027 | 0.0003 | 2.15 | 7 |
|  |  | 62 | 0.24 | 0.86 | 0.038 | 0.0029 | - | 3.35 | 9 |
|  |  | 82 | - | 0.84 | 0.052 | 0.0012 | 0.0006 | 2.55 | 12 |

## Требования к выполнению работы

- Выражения для  ПФ  систем должны быть записаны для конкретных значений параметров.

- Графики логарифмических амплитудно-частотной и фазо-частотной функций приводятся в едином масштабе, если по графикам нет возможности определения характерных частот условия устойчивости, необходимо изменить диапазон частот исследования и перестроить графики.

- Переходную характеристику системы, АФЧХ и АЧХ замкнутой системы строить с помощью пакета Vissim.

- Расположение нулей и полюсов замкнутой системы на комплексной плоскости приводится на одном графике.

2 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

В задачах анализа полностью известна структура системы, заданы все (как правило) параметры системы, и требуется оценить какое-либо ее статическое или динамическое свойство. К задачам анализа относятся:

1. Определение устойчивости.

2. Оценка качества управления системы.

Исходные данные для решения задачи анализа - САУ имеет структуру изображенную на рис.2.1.

Рисунок 2.1. Структурная схема системы управления

Передаточные функции объекта управления и регулятора описываются следующими формулами:

Параметры системы заданы в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| К | Т0 | Т1 | Т2 | Т3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0.25 | 0.55 | 0.07 | 0.0033 |

1. Для оценки устойчивости систем автоматического управления используются частотные критерии: ЛАЧХ, ЛФЧХ, корни характеристического уравнения.

Рассчитаем и построим логарифмические амплитудную и фазовую частотную характеристики разомкнутой системы, определим запасы устойчивости, если система устойчива.

Передаточная функция разомкнутой системы имеет вид:

Передаточная функция замкнутой системы имеет вид:

Для построения логарифмических частотных характеристик в VisSim необходимо выделить блок звена (звеньев) и выбрать меню: Analyze --> Frequecy Response. На рабочем пространстве появятся два графика, представляющие собой ЛАЧХ (рис. 2.3)  и ЛФЧХ (рис. 2.2) .

ЛФЧХ определяем по формуле:

.

ЛАЧХ определяем по формуле):

Гц

Рисунок 2.2. ЛФЧХ системы управления

Частота среза:

Рисунок 2.3. ЛАЧХ системы

Для определения устойчивости системы по частотным характеристикам должно выполнятся неравенство <. Заданная система является устойчивой, так как ЛАЧХ пересекает ось частот раньше, чем ЛФЧХ ось –180, .

Для количественной оценки запасов устойчивости по частотным характеристикам используют два показателя:

1. запас устойчивости по амплитуде ;

2. запас устойчивости по фазе .

Запас по фазе:

Запас по амплитуде:

Рассчитаем и построим полюса системы.

Поскольку полюса системы – это корни характеристического уравнения замкнутой  системы, то они дают слагаемые в свободной составляющей реакции системы, а также позволяют судить об устойчивости системы.

Для отображения корней характеристического уравнения системы на комплексной плоскости необходимо  в VisSim выделить блок звена (звеньев) и выбрать меню: Analyze --> Root Locus (рис. 2.4).

Рисунок 2.4. Расположение корней характеристического уравнения системы на плоскости

Видно, что все полюса системы лежат в отрицательной вещественной части комплексной плоскости, значит можно сделать вывод что система устойчива.

2. Среди показателей качества можно выделить прямые и косвенные. Прямые показатели качества определяются непосредственно по переходному процессу. Определим прямые показатели качества - перерегулирование и время регулирования.

Для построения переходной характеристики в VisSim необходимо подключить к системе осциллограф, выбрав в меню Blocks- Signal Consumer-Plot.

Вид переходной характеристики системы показан на рис. 2.5.

Рисунок 2.5. Переходная характеристика системы

Время регулирования - это минимальное время, по истечению которого выходная величина будет оставаться близкой к устойчивому значению с требуемой точностью:

Перерегулирование (σ) – это максимальное отклонение переходной характеристики от установившегося значения, выраженное в %-ном отношении, к установившемуся значению[4]:

Вычисленные показатели качества позволяют судить о приемлемом качестве управления системы.

Библиографический список

а) основная литература

1.* Никулин, Е.А. Основы теории автоматического управления / Е.А.Никулин.- СПб.: БХВ-Петербург, 2014.- 640с.- ISBN 978-5-94157-440-7

2.* Кочетков, В.П. Основы теории управления / В.П.Кочетков.- Ростов н/Д.: Феникс.- 2012.-411 с.- ISBN 978-5-222-18884-2

3. Охорзин, В.А. Теория управления / В.А.Охорзин, К.В.Сафронов.- СПб.: Лань, 2014.- 224 с.- ISBN 978- 5-8114-1592-2

б) дополнительная литература

1.Кочетков, В. Основы теории управления /В. Кочетков.- Ростов н/Д.: Феникс, 2012.

2.Никулин, Е. Основы теории автоматического  управления  / Е.Никулин.- СПб.: БХВ-Петербург, 2012.

3.*Певзнер, Л.В. Теория систем управления: учеб. пособие / Л.В. Певзнер.- 2-е изд., испр. и доп.- СПб.: Издательство «Лань»,  2013.- 424с.: ил.- ISBN 978-5-8114-1566-3.

4.*Яковенко, Г.Н, Теория  управления  регулярными системами [электронный ресурс]: учеб. пособие/ Г.Н. Яковенко.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-264с.: ил.- ISBN 978-5-9963-0789-0

5. Первозванский, А.А. Курс теории автоматического управления: учеб. пособие / А.А. Первозванский. - 2-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2010.- 624с.- ISBN 978-5-8114-0995-2.

6.*Коновалов, Б.И. Теория автоматического управления: учеб. пособие / Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и перераб.- СПб.: Лань, 2010.- 224с.- ISBN 978-5-8114-1034-3.

7.*Мирошник, И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы /И.В.Мирошник.- СПб.: Питер, 2005.-336 с.: ил.- ISBN 5-469-00350-7.

8.*Ерофеев, А.А. Теория автоматического управления: учебник для вузов / А.А. Ерофеев. – 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Политехника, 2005.-302с.: ил.- ISBN 5-7325-0529-6.

9.Петров, Ю.П. Новые главы  теории управления и компьютерных вычислений / Ю.П. Петров.- СПб.: БХВ-Петербург, 2004.-192с.: ил.- ISBN 5-94157-452-5.

10. СТО ЮУрГУ 21-2008 Курсовые и выпускные квалификационные работы. Общие требования к построению, содержанию и оформлению.