КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3

Задача 1. Генератор постоянного тока со смешанным возбуждением отдает полезную мощность Рг при токе Iн и напряжении Uн . Параллельная обмотка возбуждения присоединена через реостат на выводы генератора, т. е. параллельно нагрузке. Ток в цепи якоря Iя, в параллельной обмотке возбуждения   Iв,   ЭДС   генератора   Е.   Сопротивления:   нагрузки   Rн;   обмотки якоря Rя ; последовательной обмотки возбуждения Rпс; параллельной обмотки возбуждения Rв; КПД генератора ηг. Генератор приводится во вращение двигателем мощностью Рд. Определить величины, отмеченные прочерками в табл. 41. Начертить присоединения генератора к нагрузке и описать назначение всех ее элементов.

| Номера вариантов | Рг , кВт | Рд , кВт | Uн , В | Е, В | Iн, А | Iя, А | Iв , А | Rн ,Ом | Rя , Ом | Rпс , Ом | Rв ,Ом | ηг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | — | — | 110 | 115 | 20 | — | — | — | 0,2 | — | 55 | 0,85 |
| 9 | 8,07 | — | 110 | — | — | 77 | — | — | 0,12 | 0,08 | — | 0,85 |

Задача 2. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением развивает полезную мощность на валу Р2, потребляя из сети ток I при напряжении Uн . Ток в обмотке якоря Iя , в обмотке возбуждения Iв . Частота вращения якоря п2. Двигатель потребляет из сети мощность Р1. Полезный вращающий момент двигателя М. В якоре двигателя наводится противо-ЭДС Е. Сопротивление обмотки якоря Ря, обмотки возбуждения Rв. Суммарные потери в двигателе составляют Σр, а его КПД ηд . Определить значения величин, указанных в последней графе табл. 42.

Начертить схему присоединения двигателя к сети и описать назначение всех ее элементов. Пояснить особенности рабочих характеристик двигателя; описать способы регулирования частоты вращения якоря; пояснить процесс наведения противо-ЭДС в обмотке якоря.

| Номера вариантов | Р1, кВт | Р2, кВт | Σр, кВт | Uн , В | Е, В | I, А | Iя , А | Iв, А | Rя , Ом | Rв , Ом | М, Нм | п2 , об/мин | ηд | Определить значения величин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 3,2 | — | — | — | — | 35,4 | 1 | 0,282 | — | — | 1600 | — | Uн , М, Е, ηд |
| 9 | — | — | — | — | 410 | 23,3 | 21,3 | — | — | 215 | 95,5 | 850 | — | Р1, Р2, ηд, Rя |

Задача 3. Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Р0, Вт, при напряжении питания Uo, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 47 для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл.

| Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uo, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Д7Г Д209 Д304 | 50 | 100 |
| 9 | Д242Б Д224 Д226 | 120 | 20 |

Задача 4. Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 57. Определить допустимую мощность потребителя, если значение выпрямленного напряжения Uo, В.  Данные для своего варианта взять из табл.задачи 3

Таблица   57

| Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В | Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В | Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 | Д224А | 10 | 50 | Д242Б | 2 | 100 |
| Д205 | 0,4 | 400 | Д224Б | 2 | 50 | Д243 | 5 | 200 |
| Д207 | 0,1 | 200 | Д226 | 0,3 | 400 | Д243А | 10 | 200 |
| Д209 | 0,1 | 400 | Д226А | 0,3 | 300 | Д243Б | 2 | 200 |
| Д210 | 0,1 | 500 | Д231 | 10 | 300 | Д244 | 5 | 50 |
| Д211 | 0,1 | 600 | Д231Б | 5 | 300 | Д244А | 10 | 50 |
| Д214 | 5 | 100 | Д232 | 10 | 400 | Д244Б | 2 | 50 |
| Д214А | 10 | 100 | Д232Б | 5 | 400 | Д302 | 1 | 200 |
| Д214Б | 2 | 200 | Д233 | 10 | 500 | ДЗОЗ | 3 | 150 |
| Д215 | 5 | 200 | Д233Б | 5 | 500 | Д304 | 3 | 100 |
| Д215А | 10 | 200 | Д234Б | 5 | 600 | Д305 | 6 | 50 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д242 | 5 | 100 | КД202А | 3 | 50 |
| Д217 | 0,1 | 800 | Д242А | 10 | 100 | КД202Н | 1 | 500 |
| Д218 | 0,1 | 1000 | Д222 | 0,4 | 600 | Д224 | 5 | 50 |
| Д221 | 0,4 | 400 |  |  |  |  |  |  |

Задача 5. Составить схему однокаскадного низкочастотного усилителя и рассчитать коэффициенты усиления по току Кi, напряжению Кu и мощности Кp, а также входное Rвход и выходное Rвых сопротивления для заданного варианта схемы включения транзистора по его h - параметрам для рабочей точки. Величины сопротивления Rн нагрузки и внутреннего сопротивления генератора сигналов Rr приведены для соответствующего варианта контрольного задания в табл. 6.3.

| Схема включения и параметры транзистора | 8 | 9 |
| --- | --- | --- |
| Тип транзистора | ГТ332А | ГТ332А |
| Схема включения | ОЭ | ОК |
| h11, Ом | 330 | 331 |
| h12, Ом | 1,6·10- 4 | 1 |
| h21, Ом | 56 | -57 |
| h22, Ом | 6,25·10- 6 | 1,1·10- 6 |
| RH, кОм | 5,5 | 2 |
| Rr, кОм | 15 | 25 |