МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

# Утверждено на заседании

кафедры сопротивления

материалов 21ноября 2006 г.

Методические указания и контрольные задания

по сопротивлению материалов

для студентов-заочников ускоренной формы обучения

## Ростов-на-Дону

2007

УДК 620.178.32 (076.5)

Методические указания и контрольные задания по сопротивлению материалов для студентов - заочников ускоренной формы обучения. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2007. –36 с.

Даны условия заданий, теоретические положения и примеры расчета контрольной работы  для студентов заочной ускоренной формы обучения.

Составители: канд. техн. наук, проф. И.А. Краснобаев

канд.физ.-мат. наук, доц. Г.П. Стрельников

канд. техн.наук, доц. Б.М. Языев

Редактор Н.Е.Гладких

Темплан 2007г., поз.129

Подписано в печать 30.01.07                                                        Формат 60х84/16

Бумага писчая. Ризограф. Уч.-изд.л. 2,3.

Тираж 250 экз. Заказ

Редакционно-издательский центр

Ростовского государственного строительного университета.

344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162.

С   Ростовский государственный

строительный университет,2007

# Указания о порядке выполнения контрольной работы

# 1.Студент выбирает данные из таблиц в соответствии со своим личным шифром –

номером зачетной книжки и первыми пятью буквами русского алфавита,

которые следует расположить под шифром, например,

шифр –  2 7 3 0 5  ( 1 3 2 0 0 мой)

# буквы –  а б в г д. (  а б в г д  )

Из каждой вертикальной колонки любой таблицы, обозначенной внизу опреде-

ленной буквой, надо выбрать только одно число, стоящее в той горизонтальной

строке, номер которой совпадает с номером буквы. Например, в задаче 1 из

табл.1 выбираем: схема по рис.1 ( 5; с = 2, 5м;     q = 15кН/м;  т.к. д = 5;

a = 2, 3м;  F = 23кН;  т.к. в = 3;         b = 3м;  m = 30кНм; т.к. г = 0.

2.В заголовке контрольной работы должны быть четко написаны: название дис-

циплины, фамилия, имя и отчество студента, наименование специальности,

учебный шифр и точный почтовый адрес.

3. Контрольная работа выполняется в тетради обычного формата с полями для

замечаний рецензента.

4.Перед решением каждой задачи необходимо выписать полностью ее условие с

числовыми данными, составить аккуратный эскиз в масштабе и указать на нем в

числах все величины, необходимые для расчета.

5.Решение должно сопровождаться объяснениями и чертежами.

6.После проверки контрольной работы студент должен исправить в ней

отмеченные ошибки и выполнить все сделанные ему указания. Исправления

должны быть вложены в соответствующие места рецензированной работы.

# При решении контрольной работы рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов.- М.,1975.

2. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов.- Киев,1984.

3. Феодосьев И.И. Сопротивление материалов.- М.,1979.

# ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

# Задача 1

Абсолютно жесткий брус прикреплен к трем стержням при  помощи шарниров (рис.1).Требуется:

1.Определить усилия в стержнях.

2.Считая, что все стержни круглого поперечного сечения, из условия прочности

при растяжении ( сжатии подобрать диаметры этих стержней.  Принять

допускаемое  нормальное    напряжение на сжатие ( (с ( = 100МПа, а на

растяжение ( ( (р ( = 160МПа. Полученные по расчету диаметры стержней

округлить до четных или оканчивающихся на пять чисел (в миллиметрах).

3.Проверить прочность стержней.

Данные взять из табл. 1.

Таблица 1

| № строки | № схемы по рис.1 | a, м | b, м | c, м | F, кН | m, кНм | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 21 | 21 | 11 |
| 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 22 | 22 | 12 |
| 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 23 | 23 | 13 |
| 4 | 4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 24 | 24 | 14 |
| 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25 | 25 | 15 |
| 6 | 6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 26 | 26 | 16 |
| 7 | 7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 27 | 27 | 17 |
| 8 | 8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 28 | 28 | 18 |
| 9 | 9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 29 | 29 | 19 |
| 0 | 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 30 | 30 | 20 |
|  | д | в | г | д | в | г | д |

# Задача 2

Для заданного поперечного сечения, состоящего из прокатных профилей (рис.2), требуется:

1.Определить положение центра тяжести. Построить центральные оси.

2.Найти величины осевых и центробежного моментов инерции относительно

центральных осей.

3. Определить направление главных центральных осей.

4. Найти величины осевых моментов инерции относительно главных центральных

осей.

5.Вычертить сечение в масштабе на миллиметровке формата А4 и  указать на нем

все размеры в числах и все оси.

Данные взять из табл. 2.

Таблица 2

| № строки | №схемы сечений по рис.2 | Дву-тавр | Швеллер | Пластина, мм×мм | Равнобокий уголок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 16 | 18 | 12×200 | 125×125×9 |
| 2 | 2 | 18 | 18а | 14×200 | 125×125×10 |
| 3 | 3 | 18а | 20 | 16×200 | 125×125×12 |
| 4 | 4 | 20 | 20а | 12×180 | 125×125×14 |
| 5 | 5 | 20а | 22 | 14×180 | 125×125×16 |
| 6 | 6 | 22 | 22а | 16×180 | 140×140×9 |
| 7 | 7 | 22а | 24 | 16×160 | 140×140×10 |
| 8 | 8 | 24 | 24а | 18×160 | 140×140×12 |
| 9 | 9 | 24а | 27 | 20×160 | 160×160×10 |
| 0 | 10 | 16 | 20 | 24×140 | 160×160×11 |
|  | д | в | г | в | г |

Рис.1

# Рис.2

# Задача 3

Для заданных двух схем балок (рис.3) требуется:

1.Для каждого участка балки составить выражения поперечных сил (Q) и изгибающих моментов(M) , используя метод сечений. Построить их эпюры.

2.Определить опасное сечение по нормальным напряжениям.

3.Из условия прочности по методу допускаемых напряжений при изгибе

подобрать:

а) для схемы (а) деревянную балку круглого поперечного сечения, приняв

допускаемое нормальное напряжение ( ( ( = 10МПа;

б) для схемы (б) стальную балку двутаврового поперечного сечения, приняв

допускаемое нормальное напряжение ( ( ( = 160МПа.

4. Проверить прочность балок.

Данные взять из табл. 3.

# Таблица 3

| № строки | №с схемы по рис.3 | a, м | b, м | c, м | F, кН | m, кНм | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 21 | 21 | 11 |
| 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 22 | 22 | 12 |
| 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 23 | 23 | 13 |
| 4 | 4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 24 | 24 | 14 |
| 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25 | 25 | 15 |
| 6 | 6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 26 | 26 | 16 |
| 7 | 7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 27 | 27 | 17 |
| 8 | 8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 28 | 28 | 18 |
| 9 | 9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 29 | 29 | 19 |
| 0 | 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 30 | 30 | 20 |
|  | д | в | г | д | в | г | д |

# Задача 4

# Чугунный короткий стержень, поперечное сечение которого изображено на рис.4, сжимается продольной силой  F, приложенной в точке К.

Требуется:

1.Вычислить величины роверить прочность балок.                                              наибольших растягивающих и сжимающих напряжений в

поперечном сечении, выразив величины этих напряжений  через F.

2. Из условий прочности  найти допускаемую нагрузку (F( при заданных

значениях допускаемых  нормальных напряжений для чугуна на сжатие ( (с ( и

на растяжение  ( (р (.

Данные взять из табл. 4.

Рис.3

Таблица 4

| № строки | № схемы по рис.4 | a, см | b, см | ( (с (, МПа | ( (р (, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 110 | 21 |
| 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 120 | 22 |
| 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 130 | 23 |
| 4 | 4 | 2,4 | 2,4 | 140 | 24 |
| 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 150 | 25 |
| 6 | 6 | 2,6 | 2,6 | 60 | 26 |
| 7 | 7 | 2,7 | 2,7 | 70 | 27 |
| 8 | 8 | 2,8 | 2,8 | 80 | 28 |
| 9 | 9 | 2,9 | 2,9 | 90 | 29 |
| 0 | 10 | 3,0 | 3,0 | 100 | 30 |
|  | д | в | г | в | г |

# Задача 5

Стальной стержень длиной  l  сжимается силой F. Требуется:

1. Из условия устойчивости подобрать размеры поперечного сечения при

допускаемом напряжении ( ( (=160МПа. Расчет проводить последователь-

ными приближениями, предварительно задавшись величиной коэффициента

   ,5. Если гибкость стойки в первом приближении окажется меньше 50,

необходимо длину стойки увеличить в 2 раза, а при гибкости более 150 -

уменьшить в 2 раза. Проверить выполнение условия устойчивости.

2. Определить величину критической силы.

3. Найти значения допускаемой нагрузки и коэффициента запаса устойчивости.

Данные взять из табл. 5.

Таблица 5

| № строки | № схемы закрепления концов стержня по рис.5 | Формы сечения стержня по рис.6 | F, кН | l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 210 | 2,1 |
| 2 | 2 | 2 | 220 | 2,2 |
| 3 | 3 | 3 | 230 | 2,3 |
| 4 | 4 | 4 | 240 | 2,4 |
| 5 | 5 | 5 | 250 | 2,5 |
| 6 | 1 | 6 | 260 | 2,6 |
| 7 | 2 | 7 | 270 | 2,7 |
| 8 | 3 | 8 | 280 | 2,8 |
| 9 | 4 | 5 | 290 | 2,9 |
| 0 | 5 | 6 | 300 | 3,0 |
|  | д | в | г | г |

Рис.4

Схемы закрепления концов стержня

Рис.5

Формы сечения стержня

Рис.6

# Решение задач контрольной работы

# Задача 1

Абсолютно жесткий брус прикреплен к трем стержням при  помощи шарниров (рис.7).Требуется:

1.Определить усилия в стержнях.

2.Считая, что все стержни круглого поперечного сечения, из условия прочности

при растяжении ( сжатии подобрать диаметры этих стержней.  Принять

допускаемое  нормальное    напряжение на сжатие ( (с ( = 100МПа, а на

растяжение ( ( (р ( = 160МПа. Полученные по расчету диаметры стержней

округлить до четных или оканчивающихся на пять чисел (в миллиметрах).

3.Проверить прочность стержней.

# Исходные данные:

a=2, 4 м;  b=2 м;  c=3 м;

m=32 кНм; F=30 кН; q=10 кН/м;

# ( (р ( = 160МПа=160;

# ( (с ( = 100МПа=100.

# Рис.7

Решение

1.Определение усилий в стержнях

# Для определения усилий в стержнях разрежем стержни и в местах разрезов приложим неизвестные пока усилия, предполагая, что они вызывают растяжение (рис.8). После этого составляем три уравнения равновесия:

Сумма проекций всех сил на горизонтальную ось x

(  N1·sin 450 +  N2·sin 450=0;                                 N1  = N2.

Сумма моментов  всех сил относительно точки B

( F·2, 4  ( q·5· (5/2+2, 4) ( m(  N3 · (2+3+2, 4) =0;

( 30·2, 4  ( 10·5· (4, 9) (32(  N3 · (7, 4) =0;

(  349 (  N3 ·7, 4=0;

N3 = ( 47,162 кН = (  47, 2 кН;                N3 =  (  47, 2 кН.

Сумма моментов  всех сил относительно точки D

( F· (2, 4+2, 4+2+3) + N1·cos 450 · (2, 4+2+3) +N2·cos 450 · (2, 4+2+3) +

+q·5·5/2 ( m=0;

( 30·9, 8 + 2N1·cos 450 · (7, 4) + 10·12, 5 (32=0;

N1·10, 465( 201 =0;

N1 =  19, 2069 кН = 19, 2 кН;                N1 = N2 = 19, 2 кН.

# Рис.8

## Проверяем правильность вычисления опорных реакций (сумма проекций всех сил на вертикальную ось z должна быть равна 0)

F ( N1·cos 450 ( N2·cos 450  – q·5– N3 = 30– 2·19, 2·0,707– 10·5–(( 47, 2 )=

= 77, 2 – 77, 15=0, 05=0.

Из полученных результатов видим, что первый и второй стержни испытывают растяжение, а третий – сжатие.

2.Подбор сечений стержней из условия прочности по методу допускаемых напряжений при растяжении-сжатии

Условие прочности при растяжении или сжатии по нормальным напряжениям по методу  допускаемых напряжений имеет вид:

(  [(].                                                                      (1)

В этой формуле: ( (истинное или рабочее нормальное напряжение;

N(продольная сила в стержне; A(площадь поперечного сечения этого стержня;  [( ] ( допускаемое нормальное напряжение.

# Условие прочности позволяет выполнить три вида расчета:

# 1.Проектный расчет. По заданной нагрузке определяют продольную силу N и из

# условия прочности находят величину требуемой площади поперечного сечения

# .

2.Определение допускаемой нагрузки. По известной площади и  допускаемому

напряжению определяют наибольшую величину допускаемой нагрузки

N  .

3.Проверочный расчет. По известным значениям  N, A, [(]   проверяют

выполнение условия прочности.

Переходим к определению размеров поперечных сечений стержней.

Но, с другой стороны,    Приравнивая , получаем

Откуда

Принимаем d1 =  d2 = 1,2 см.

Для третьего стержня

# Приравнивая , получаем

# Принимаем d3 = 2,5 см.

3.Проверка прочности стержней

Фактическая площадь поперечного сечения первого и второго стержней

,

тогда рабочее нормальное напряжение

.

Из полученного результата устанавливаем, что стержни перегружены. Определяем величину перегрузки

( =  ( = 6,55 ( > 5 ( .

Замечание. По методу расчета по допускаемым напряжениям возможна

перегрузка стержней  в пределах 5 %.

Увеличиваем диаметры первого и второго стержней d1 =  d2 = 1,4 см.

, тогда рабочее нормальное напряжение

.

Условие прочности выполняется.

Окончательно принимаем d1 =  d2 = 1,4 см.

Фактическая площадь поперечного сечения третьего стержня

, тогда рабочее нормальное напряжение

( 96, 130МПа= ( 96, 1МПа.

│(3│= 96, 1МПа < ( (с ( = 100МПа.

Условие прочности выполняется. Окончательно принимаем d3 = 2, 5 см.

# Задача 2

Для заданного поперечного сечения, состоящего из прокатных профилей (рис.9), требуется:

1.Определить положение центра тяжести. Построить централь-

ные оси.

2.Найти величины осевых и центробежного моментов инерции

относительно центральных осей.

3. Определить направление главных центральных осей.

4. Найти величины осевых моментов инерции относительно

главных центральных осей.

5.Вычертить сечение в масштабе на миллиметровке формата А4

и указать на нем все размеры в числах и все оси.

Рис.9

Исходные данные: пластина ( 200 ( 20( равнобокий уголок ( 160(160(12.

Решение

Будем считать, что пластина ( фигура I, а равнополочный уголок (фи-гура II. Используя справочные таблицы, выписываем данные для каждой фигуры.

# Фигура I( пластина 200(20

# b=20 мм =2см;      h=200 мм =20 см;

A1= b h= 2∙20см2=40 см2;

# Фигура II ( равнополочный уголок 160(160(12

# b=160 мм =16см;

d=12 мм =1, 2 см;

# A2= 37, 4 см2;

# z0=4, 39см;

# Здесь и в дальнейшем  A1, A2 ( соответственно площади первой и второй фигур, A ( площадь составной фигуры (общая площадь). Верхние индексы I , II у моментов инерции соответствуют номерам фигур, их отсутствие означает, что определяется момент инерции всего сечения. Например,  момент инерции первой фигуры относительно оси y1;  центробежный момент инерции второй фигуры относительно осей y2, z2.

Замечание. В справочных таблицах значения центробежного момента инерции

уголка приводятся без учета знака. Знак центробежного момента

инерции можно выбрать в соответствии с рис.10.

Рис.10

Используя приведенные выше справочные данные, вычерчиваем сечение в масштабе с указанием всех осей и необходимых размеров в сантиметрах (рис.11). На рис.11 в рамках показаны размеры, взятые из справочных данных, остальные получены в ходе расчета.

1.Определение положения центра тяжести. Построение центральных осей

Определяем координаты точек С1 и С2  относительно системы z1C1y1.

Точка С1:   =0;   =0.

Точка С2 :   ;  .

Общая площадь фигуры

Координата центра тяжести по оси  y

.

Координата центра тяжести по оси z

.

Проводим центральные  оси  y C , z C  параллельно осям y 1 , z1 , как это показано на рис.11.

Рис.11

Замечание. Центр тяжести составной фигуры (точка С) всегда должен лежать на

прямой линии, соединяющей точка С1 и С2 (см. рис.11).

Теперь  y C, z C ( основная система координат.

2.Определение величин осевых и центробежного моментов инерции

относительно центральных осей

Момент инерции составной фигуры относительно оси y C равен сумме моментов инерции первой и второй фигур

.

Момент инерции первой  фигуры относительно оси y C равен моменту инерции относительно оси y 1 плюс площадь этой фигуры на квадрат расстояния между осями y 1 и y C (используем формулы параллельного переноса осей)

;

(см. рис.11).

Момент инерции второй фигуры относительно оси y C

;

(см. рис.11).

.

Момент инерции составной фигуры относительно оси z C равен сумме моментов инерции первой и второй фигур

.

;

(см. рис.11).

Момент инерции второй фигуры относительно оси y C

;

(см. рис.11).

.

Центробежный момент инерции составной фигуры относительно осей    y C, z C равен сумме центробежных моментов инерции первой и второй фигур

.

;

;

.

Моменты инерции относительно центральных осей найдены

3. Определение направления главных центральных осей

Направление главных центральных осей определяется по формуле:

.

Знак “ –“   показывает, что угол откладывается от оси y C по ходу часовой стрелки (для “ + “  –  против хода часовой стрелки).

Проводим главные центральные  оси  u ,v  , как это показано на рис.11.

4. Определение величин осевых моментов инерции относительно

главных центральных осей

# Моменты инерции относительно главных центральных осей вычисляются по следующим формулам:

# Так как   ,  то

# Наибольший из моментов инерции при повороте осей возрастает, достигая максимального значения, а меньший момент инерции убывает, достигая минимального значения, при этом сумма осевых моментов инерции относительно двух взаимно перпендикулярных осей остается постоянной, т.е.

=const.

Используем последнее соотношение в качестве проверки

# ==.

# Задача 3

Для заданных двух схем балок (рис.12,15) требуется:

1.Для каждого участка балки составить выражения поперечных сил (Q) и изги-

бающих моментов(M) , используя метод сечений. Построить их  эпюры.

2.Определить опасное сечение по нормальным напряжениям.

3.Из условия прочности по методу допускаемых напряжений при изгибе

подобрать:

а) для схемы (а) деревянную балку круглого поперечного сечения, приняв

допускаемое нормальное напряжение ( ( ( = 10МПа;

б) для схемы (б) стальную балку двутаврового поперечного сечения, приняв

допускаемое нормальное напряжение ( ( ( = 160МПа.

4. Проверить прочность балок.

Схема а)

Исходные данные:

a=2 м;  b=2 м;  q=10 кН/м;

m=8 кНм; F=15 кН;

(( ( = 10МПа=10.

Рис.12

Решение

1.Построение  эпюр поперечной силы Q и изгибающего момента M

Разбиваем расчетную схему балки на участки. Границами участка являются точки приложения сосредоточенных сил, сосредоточенных моментов, точки начала и конца распределенной нагрузки. В нашем примере балка имеет два участка, которые пронумеруем справа налево (рис. 14). Для определения внутренних усилий  необходимо на каждом участке использовать метод сечений, который сводится к следующему.

- Проводим поперечное сечение, которое разбивает балку на  две части;

- Выбираем ту часть балки, на которую действуют известные нагрузки (левую от сечения или правую);

- Составляем выражения для поперечной силы Q и изгибающего момента M,

при этом руководствуемся определением и правилом знаков.

Определение. Поперечная сила Q – это внутренняя сила, численно равная

алгебраической сумме всех внешних сил, действующих по одну

сторону от сечения  перпендикулярно оси балки.

Определение. Изгибающий момент M –это внутренний момент, численно равный

алгебраической сумме моментов всех внешних сил, действующих

по одну сторону от сечения относительно центра тяжести попереч-

ного сечения.

Правило знаков. Поперечная сила в поперечном сечении балки положительная

(Q>0), если  внешние силы (Fвнеш) направлены так, как показано на рис.13.

Изгибающий момент в поперечном сечении балки положителен(M >0), если

моменты внешних сил (Mвнеш) направлены так, как показано на рис.13.

Поперечная сила и изгибающий момент отрицательны, если направления внешних сил и моментов внешних сил противоположны направлениям, указанным на рис.13.

Рис.13

Проводим сечение на первом участке и рассматриваем правую от сечения часть балки (рис.14), т.к. слева от сечения опорные реакции неизвестны.

I участок (сечение перемещается от правой до левой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков справа от сечения

Q(x1)= ( F + qx1= ( 15 + 10x1(уравнение прямой линии).

Здесь  qx1 (  равнодействующая сила распределенной нагрузки q, расположенная справа от сечения посредине участка длиной x1.

Определяем значения Q на границах участка

Q(0)= ( 15 + 10 · 0= ( 15 кН (значение на правой границе участка);

Q(2)= (15 + 10 ·2=5 кН  (значение на левой границе участка).

Поскольку поперечная сила меняет знак в пределах участка, определяем координату, при которой она обращается в нуль (в этом сечении  изгибающий момент принимает экстремальное значение):

Q(x0)= ( 15 + 10x0=0;    x0=15/10=1,5 м.

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков справа от сечения

M(x1) =(уравнение квадратичной параболы).

Определяем значения M на границах участка и в найденной точке x0

M(0)=0 (значение на правой границе участка) ;

M(1,5)= 1,5·(15 – 5·1,5)=11,25 кНм=11,3 кНм (значение  в точке x0);

M(2)=2·(15 – 5·2)=10 кНм (значение на левой границе участка).

II участок  (сечение перемещается от правой до левой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков справа от сечения

Q(x2)= ( F + q·2= ( 15 + 10·2= 5 кН (прямая линия параллельная оси x).

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков справа от сечения

M(x2) == 15x2 ( 20 (x2(1) – 8 = ( 5x2 + 12 (уравнение прямой).

M(2)= ( 5 ·2 + 12= 2 кНм (значение на правой границе);

M(4)= ( 5 ·4 + 12= ( 8 кНм (значение на левой границе).

# Замечание. В строительных организациях эпюра изгибающих моментов строит-

# ся на растянутом волокне, поэтому на эпюре M вместе со знаком

# пунктиром показаны положения растянутых волокон.

Рис.14

# Замечание. Длину балки, а также эпюры поперечных сил и изгибающих

# моментов  необходимо вычертить в масштабе. Приведем один из

# возможных вариантов: масштаб длины балки 1 см : 0,5м;

# масштаб оси Q (  1 см : 10 кН; масштаб оси M (  1 см : 5 кНм.

2.Определение опасного сечения по нормальным напряжениям

Определение. Сечение, в котором изгибающий момент принимает наибольшее по абсо-

лютной величине значение, называют опасным сечением балки по нормаль-

ным напряжениям.

В опасном сечении Mmax=11,3 кНм = 11,3(10-3 МНм (сечение B на рис.14).

3.Подбор сечения балки по методу допускаемых напряжений при изгибе

Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям по методу  допускаемых напряжений имеет вид:

(max [(].                                                                      (2)

В этой формуле:(max ( максимальное нормальное напряжение;

Mmax ( наибольшее по абсолютной величине значение изгибающего момента (определяется по эпюре изгибающих  моментов);

(  момент сопротивления относительно оси y(горизонтальная ось);

[( ] ( допускаемое нормальное напряжение.

Момент сопротивления  относительно оси y

,                                                                                (3)

где – момент инерции относительно оси y;  – максимальное расстояние, измеряемое по оси z от центра тяжести до крайних точек поперечного сечения.

# Применяя условие прочности, можно выполнить три вида расчета:

# 1.Проектный расчет. По заданной нагрузке определяют наибольший изгибающий момент Mmax и из условия прочности находят величину требуемого момента сопротивления по формуле:          .                                                      (4)

Размеры сечения подбирают из условия: , где момент сопротивления  определяется через размеры поперечного сечения по формуле (3) или по спра-вочным таблицам для прокатных профилей.

2.Определение допускаемой нагрузки. По известному моменту сопротивления и  допускаемому напряжению находят наибольшую величину изгибающего момента

M .

3.Проверочный расчет. По известным значениям  Mmax, Wy, [(]   проверяют

выполнение условия прочности (2).

Используя неравенство (4), определяем требуемую величину момента сопротивления          .

Момент сопротивления  круглого сечения диаметра d (см. справочные таблицы)     .

Приравнивая  и , получаем   ( 11, 3(10-4 м3(

Откуда находим диаметр d

d ( 0,22582 м = 0, 226 м = 22, 6 см.

Принимаем диаметр d = 22, 6 см.

4.Проверка прочности балки

Проверяем выполнение условия прочности. С этой целью вычисляем фактический момент сопротивления

==

Находим максимальное нормальное напряжение 10 =10 МПа=[( ].

Условие прочности выполняется, окончательно принимаем d = 22, 6см.

Схема б)                                                               Исходные данные:

a=2 м;   b=3 м;   c=1 м;    q=15 кН/м;

m=20 кНм;    F=30 кН;

(( ( = 160МПа=160.

Рис.15                                Решение

1.Определение поперечных сил (Q) и изгибающих моментов(M).

Построение их эпюр

а) нахождение опорных реакций

Обозначим опоры буквами A и B соответственно и заменим их действие  опорными реакциями (рис.17). Составляем три уравнения

# статики (равновесия), используя правило знаков, показанное на рис.16.

Сумма проекций всех сил на горизонтальную ось x

;  .

Сумма моментов  всех сил относительно точки A

m ( q·3(2+1, 5) + RB·5( F·6 =0;

20( 15·3·3, 5  + RB·5( 30·6 =0;                                        Рис.16

20( 157, 5  + RB·5( 180 =0;

(317, 5 + RB·5=0;                                         RB= 63,5 кН.

Сумма моментов  всех сил относительно точки B

( RA·5+ m + q·3·1, 5( F·1  =0;

(  RA·5 + 20 +15·4, 5 (30 =0;

(  RA·5 + 20 +67, 5 ( 30 =0;

(RA·5 ( 57, 5 =0;                                        RA=11, 5 кН.

## Проверяем правильность вычисления опорных реакций (сумма проекций всех сил на вертикальную ось z должна быть равна 0)

+ RA – q·3 + RB – F = 11,5– 15·3 + 63,5 – 30  =75 – 75=0.

б) определение внутренних усилий

Расчетная схема балки имеет три участка (рис.17).

I участок  (сечение перемещается от левой до правой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков       (см. рис.13) слева от сечения (рис.17)

Q(x1) =  RA =11,5 кН(прямая линия параллельная оси x).

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков слева от сечения

M(x1)=  RA x1 = 11,5 x1(уравнение прямой линии);

M(0)=0(значение на левой границе участка);

M(2)= 11,5·2=23 кНм(значение на правой границе участка).

Рис.17

II участок (сечение перемещается от левой до правой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков слева от сечения (рис.17)

Q(x2)= RA – q( x2( 2) = 11,5( 15( x2( 2)=41,5( 15 x2 (уравнение прямой линии).

Здесь  q(x2 (2) (  равнодействующая сила распределенной нагрузки q, располо- женная слева от сечения посредине участка длиной (x2 (2);

Q(2)= 41,5( 30= 11,5 кН(значение на левой границе участка);

Q(5)= 41,5 (15·5=41,5 (75 = (33,5 кН(значение на правой границе участка).

Поскольку поперечная сила меняет знак в пределах участка, определяем координату, при которой она обращается в нуль (в этом сечении  изгибающий момент принимает экстремальное значение):

Q(x0) = 41, 5( 15x0=0;    x0=41, 5/15=2, 77 м.

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков слева от сечения

M(x2) =

(уравнение квадратичной параболы);

M(2)= 3 кНм (значение на левой границе участка);

M(2,77)=  7,408 кНм=7,41 кНм;

M(5)=   – 30 кНм (значение на правой границе участка).

Рис.18

III участок (сечение перемещается от правой до левой границы).

Составляем выражение для поперечной силы с учетом правила знаков справа от сечения (см. рис.17), т.к. справа меньше сил.

Q(x3)= F = 30 кН(прямая линия параллельная оси x).

Составляем выражение для изгибающего момента с учетом правила знаков справа от сечения

M(x3)= – F x3  = ( 30x3  (уравнение прямой линии);

M(0)= 0 кНм (значение на правой границе участка);

M(1)= ( 30 кНм (значение на левой границе участка).

Используя полученные значения, строим в масштабе эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, как показано на рис.18.

2.Определение опасного сечения по нормальным напряжениям

В опасном сечении  Mmax   =30 кНм = 30(10-3 МНм (сечение B на рис.18).

3.Подбор сечения балки  из прокатного профиля по методу

допускаемых напряжений

Из условия прочности (2) определяем требуемую величину момента сопротивления

.

По сортаменту прокатной стали для двутаврового сечения ближайшим к  является значение момента сопротивления =184 см3  (двутавр №20).

- Проверка прочности балки

Для двутавра №20 184см3=184·10-6 м3;

проверяем выполнение условия прочности:

163,049 МПа=163 МПа( [( ] =160 МПа.

На основании полученного результата устанавливаем, что балка перегружена. Определяем величину перегрузки

(100 ( (=1,88 ( <5%.

Условие  выполняется, поэтому  окончательно выбираем двутавр №20.

# Задача 4

Чугунный короткий стержень, поперечное сечение которого изображено на рис.19, сжимается продольной силой  F, приложенной в точке К. Требуется:

1.Вычислить величины роверить прочность балок.                                              наибольших растягивающих и сжимающих напряжений в

поперечном сечении, выразив величины этих напряжений  через F.

2. Из условий прочности  найти допускаемую нагрузку (F( при заданных

значениях допускаемых  нормальных напряжений для чугуна на сжатие ( (с ( и

на растяжение  ( (р (.

Исходные данные:

a=4 см;  b=6 см;

( (с ( = 160МПа=160;

( (р ( = 40МПа=40.

Рис.19

Решение

Будем считать, что пластина ( фигура I, а полукруг (фигура II. Используя справочные таблицы, выписываем данные для каждой фигуры.

# Фигура I( прямоугольник 4см(6 см

# b=4см;      h=6 см;     A1= b h= 4∙6см2=24 см2;

# Фигура II ( полукруг, диаметра d=2b=12см

# z0=0, 212d =0, 212∙12см=2, 544=2, 54см;

.

Нормальные напряжения в случае внецентренного сжатия находятся по формуле:

.                                                                     (5)

В этой формуле:( ( величина нормального напряжения в любой точке сечения c координатами  y, z;

F( величина внецентренной силы, приложенной в точке K;                                      A ( площадь поперечного сечения;

yK, zK ( координаты точки приложения силы, взятые относительно главных

центральных осей заданного сечения;

# ,  (  квадраты радиусов инерции, которые определяются по формулам:

,  .

Используя приведенные выше справочные данные, вычерчиваем сечение в масштабе с указанием всех осей и необходимых размеров в сантиметрах (рис.20). На рис.20 в рамках показаны размеры, взятые из справочных данных, остальные получены в ходе расчета.

1.Вычисление величин роверить прочность балок.                                              наибольших растягивающих и сжимающих напряжений в поперечном сечении

а) определение положения центра тяжести. Построение главных

центральных осей

Составная фигура имеет ось симметрии  y(рис.20), которая является главной центральной осью. Вторую главную центральную ось проведем после опреде-ления положения центра тяжести, который находится на оси симметрии y.

Определяем координаты точек С1 и С2  относительно системы z1C1y1.

Точка С1:     =0.        Точка С2 : .

Общая площадь фигуры

Координата центра тяжести по оси  y

.

Проводим через точку С главную центральную ось  z.

Теперь  y, z ( основная система координат (рис.20).

б) определение моментов инерции и квадратов радиусов инерции

относительно главных центральных осей

Момент инерции составной фигуры относительно оси y  равен сумме моментов инерции первой и второй фигур

.

Вычисляем квадрат радиуса инерции относительно оси y

# ;                             7, 20см2.

Рис.20

Момент инерции составной фигуры относительно оси z  равен сумме моментов инерции первой и второй фигур

.

Момент инерции первой фигуры относительно оси z

;

(см. рис.20).

Момент инерции второй фигуры относительно оси z

;

(см. рис.20);

# .

Вычисляем квадрат радиуса инерции относительно оси  z

;                                    6, 47см2.

в) определение координат точки K, в которой приложена сила F

# yK = ((5, 19см;     zK =  (см. рис.20).

# г) нахождение положения нейтральной линии

Отрезки, отсекаемые нейтральной линией, определяются по следующим формулам:

# (на рис.20(отрезок СM);

# (на рис.20(отрезок СL).

Проводя через точки M и L прямую, получаем нейтральную линию (Н.Л.)

(см. рис.20).

д) определение координат опасных точек и роверить прочность балок.                                              наибольших растягивающих и

сжимающих напряжений

Определение. Опасными точками поперечного сечения являются точки, в кото-

рых возникают наибольшие напряжения.

Опасные (это точки, наиболее удаленные от нейтральной линии.

На рис.20 ( это точки K(точка приложения силы) и D.

Определяем их координаты.

# Точка K:    yK= (5, 19см;            zK =3см (см. рис.20).

# Точка D:      yD=4, 3см;        zD =(2, 5см (см. рис.20).

# Координаты точки D найдены графически, т.е. измерены расстояния от точки C до точки D по оси y и оси z. Полученный результат умножили на масштабный коэффициент (чертеж поперечного сечения должен быть выполнен в масштабе).

Нормальные напряжения в точке K

(сжатие).

Нормальные напряжения в точке D

(растяжение).

2. Определение  допускаемой нагрузки (F( из условий прочности  на растяжение и сжатие

Условие прочности на сжатие имеет следующий вид: .

;

Условие прочности на растяжение имеет следующий вид: .

;

Из двух неравенств    и  выбираем меньшее значение силы.

Допускаемая нагрузка    .

# Задача 5

Стальной стержень длиной  l  сжимается силой F (рис.21). Требуется:

1. Из условия устойчивости подобрать размеры поперечного сечения при

допускаемом напряжении ( ( (=160МПа. Расчет проводить

последовательными приближениями, предварительно

задавшись величиной коэффициента    ,5. Если гибкость

стойки в первом приближении окажется меньше 50, необхо-

димо длину стойки увеличить в 2 раза, а при гибкости более

150( уменьшить в 2 раза. Проверить выполнение условия

устойчивости.

2. Определить величину критической силы.

3. Найти значения допускаемой нагрузки и  коэффициента

запаса устойчивости.

Исходные данные:

# l=2 м =200см;   F=200 кН=0, 2 МН;

# ( ( ( = 160МПа=160.

Рис.21                                             Решение

Условие устойчивости при центральном  сжатии по методу  допускаемых

напряжений имеет вид:

(  ,                                                           (6)

где ( (  нормальное напряжение;F (  величина сжимающей силы;

A(   площадь поперечного сечения стержня (рис.21);

[(] ( допускаемое нормальное напряжение на центральное сжатие;

( ( коэффициент продольного изгиба центрально-сжатых элементов (коэффици-     ент понижения основного допускаемого напряжения).

# Применяя условие устойчивости, можно выполнить три вида расчета:

1.Проектный расчет. По заданной нагрузке F и  допускаемому напряжению

# находят величину требуемой площади поперечного сечения методом

# последовательных приближений, начиная со значения ( =0,5 ()

# .                                                                   (7)

2.Определение допускаемой нагрузки. По известной площади и  допускаемому

напряжению определяют величину допускаемой нагрузки

.                                                         (8)

3.Проверочный расчет. По известным значениям  F, A, [(] и (  проверяют

выполнение условия устойчивости (6).

Величина критической силы ( ) определяется по следующим формулам

, если ( ( (пред	         (  формула Эйлера;

A (a ( b(), если ( < (пред    ( формула Тетмайера – Ясинского,

где E( модуль нормальной упругости (справочная величина); Jmin( минимальный

момент инерции; l( расстояние между опорами;

( гибкость стержня;    ;                                                                              (9)

imin( минимальный радиус инерции   ;

( ( коэффициент приведения длины, зависящий от способа закрепления

стержня. Его значения приведены на рис.22;

(пред ( предельная гибкость стержня ((пред =100 для стали Ст3 и (пред =70 для дерева);

a,b( коэффициенты, используемые в формуле Тетмайера–Ясинского

(a =310, b =1,14 – для стали Ст3).

Коэффициент запаса устойчивости

.	    (10)

Рис.21

- Определение размеров поперечного сечения (номера прокатного профиля) методом последовательных приближений

Используя формулу (7) и значения F и  [( ], получаем

,    .                 (11)

Выразим гибкость стержня ( через .

Площадь сечения , т.е.  или .

Минимальный момент инерции и минимальный радиус инерции

;  , тогда

.

Приравнивая , получаем          .                                                  (12)

Формулы (11) и (12) используем в методе последовательных приближений.

Замечание. Для прокатных профилей (двутавр и швеллер) из справочных таблиц

по требуемой площади определяют номер профиля, минимальный

момент инерции (Jmin) и минимальный радиус инерции (imin ), а для

определения гибкости стержня используют формулу (9).

I шаг. ;  ; .

В соответствии с условием задачи уменьшаем длину стержня в два раза, тогда

гибкость уменьшится тоже в два раза    ().

Используя таблицу 6, по значению  находим значение =0,45.

Таблица 6

| ( | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,75 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 |

; поэтому переходим к следующему шагу.

II шаг. ;

; .

Используя таблицу 6, методом линейной интерполяции определяем ((2:

(                          (

110                      0,52

117	                   ((2

120	                  0,45

((1=120(110= 10    ((1 = 0, 45( 0, 52= (0, 07

((2=117(110= 7      ((2= ((2 ( 0, 52 .

Из пропорции  ((1 (((2 =((2(((1     находим

((2 = ;         ((2 ( 0, 52 = .

Тогда ((2= 0, 52 ( 0, 049=0, 471.

. Расчет закончен. Проверяем выполнение условия устойчивости (6).

;                ;

,

где (допускаемое напряжение на устойчивость.

Стержень перегружен, определяем величину перегрузки

( (=0,796 ( <5%.

Перегрузка находится в допустимых пределах (), поэтому принимаем

;  ;

;      ( =117;       (  = ((2 = 0, 471.

2. Определение величины критической силы

Так как  ( =117 > (пред=100; то критическую силу определяем по формуле Эйлера

,

где  E= ;  .

3. Нахождение допускаемой нагрузки и коэффициента запаса устойчивости

Используя формулу (8), получаем величину допускаемой нагрузки

.

Значение коэффициента запаса устойчивости вычисляем по формуле (10)

.

Полученный коэффициент запаса устойчивости находится в требуемых для стали пределах  ().

# Text boxes

3

2

1

4

5

6

9

8

7

10

3

2

1

5

4

8

7

6

10

9

5

4

3

2

1

2

3

4

1

8

7

6

5

( =1	    ( =2	   ( =0,5	       ( =0,7	          ( =1