КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3

Задача 1. Генератор постоянного тока со смешанным возбуждением отдает полезную мощность Рг при токе Iн и напряжении Uн . Параллельная обмотка возбуждения присоединена через реостат на выводы генератора, т. е. параллельно нагрузке. Ток в цепи якоря Iя, в параллельной обмотке возбуждения   Iв,   ЭДС   генератора   Е.   Сопротивления:   нагрузки   Rн;   обмотки якоря Rя ; последовательной обмотки возбуждения Rпс; параллельной обмотки возбуждения Rв; КПД генератора ηг. Генератор приводится во вращение двигателем мощностью Рд. Определить величины, отмеченные прочерками в табл. 41. Начертить присоединения генератора к нагрузке и описать назначение всех ее элементов.

| Номера вариантов | Рг , кВт | Рд , кВт | Uн , В | Е, В | Iн, А | Iя, А | Iв , А | Rн ,Ом | Rя , Ом | Rпс , Ом | Rв ,Ом | ηг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | 10 | 220 | 230 | — | — | 2 | — | — | 0,15 | _ | 0,87 |
| 2 | 42,3 | — | — | 460 | — | — | 4 | 4,58 | — | 0,08 | — | 0,9 |
| 3 | — | 2,59 | — | 115 | — | 22 | — | 5,5 | — | 0,027 | 55 | — |
| 4 | 4 | 5 | 220 | — | — | — | 5 | — | 0,25 | 0,2 | — | — |
| 5 | — | 2,5 | 110 | — | 18 | — | — | — | 0,3 | 0,2 | 100 | — |
| 6 | 16,4 | 20 | — | 238 | — | — | 2,2 | 2,95 | 0,085 | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | 39,5 | 41,5 | — | 5,57 | 0,091 | — | 110 | 0,87 |
| 8 | — | — | 110 | 115 | 20 | — | — | — | 0,2 | — | 55 | 0,85 |
| 9 | 8,07 | — | 110 | — | — | 77 | — | — | 0,12 | 0,08 | — | 0,85 |
| 10 | — | 47 | — | — | 96 | — | — | — | 0,12 | 0,08 | 110 | 0,9 |

Задача 2. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением развивает полезную мощность на валу Р2, потребляя из сети ток I при напряжении Uн . Ток в обмотке якоря Iя , в обмотке возбуждения Iв . Частота вращения якоря п2. Двигатель потребляет из сети мощность Р1. Полезный вращающий момент двигателя М. В якоре двигателя наводится противо-ЭДС Е. Сопротивление обмотки якоря Ря, обмотки возбуждения Rв. Суммарные потери в двигателе составляют Σр, а его КПД ηд . Определить значения величин, указанных в последней графе табл. 42.

Начертить схему присоединения двигателя к сети и описать назначение всех ее элементов. Пояснить особенности рабочих характеристик двигателя; описать способы регулирования частоты вращения якоря; пояснить процесс наведения противо-ЭДС в обмотке якоря.

| Номера вариантов | Р1, кВт | Р2, кВт | Σр, кВт | Uн , В | Е, В | I, А | Iя , А | Iв, А | Rя , Ом | Rв , Ом | М, Нм | п2 , об/мин | ηд | Определить значения величин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | — | — | — | 100 | — | — | 1 | 0,282 | 110 | — | 1600 | 0,8 | Uн , Iя , М, Р1, |
| 2 | 10 | — | — | 430 | 410 | — | — | — | — | 215 | — | 850 | 0,85 | Iя , М, Р2, Rя , |
| 3 | — | 17 | — | 220 | — | — | — | 2,2 | 0,125 | — | 162 | — | 0,85 | Р1, I, Е, п2 , |
| 4 | — | 8,5 | — | — | 410 | — | 21,3 | — | 0,94 | — | 95,5 | — | 0,85 | Uн , Р1, I, п2 , |
| 5 | — | — | — | — | — | 36,4 | — | — | 0,282 | 110 | 19,1 | 1600 | 0,8 | Uн , Р1, Р2, Е, |
| 6 | — | — | — | 220 | — | 81,8 | 79,6 | — | 0,125 | — | 162 | 1000 | — | Р1, Е, Iв, ηд |
| 7 | 20 | — | — | 220 | 210 | — | — | — | — | 100 | — | 1000 | 0,85 | М, Р2, Rя , I, |
| 8 | 4 | 3,2 | — | — | — | — | 35,4 | 1 | 0,282 | — | — | 1600 | — | Uн , М, Е, ηд |
| 9 | — | — | — | — | 410 | 23,3 | 21,3 | — | — | 215 | 95,5 | 850 | — | Р1, Р2, ηд, Rя |
| 10 | — | 3,2 | — | 110 | 100 | 36,4 | 35,4 | — | — | — | 19,1 | — | — | Р1, Rя , п2 , ηд |

Задача 3. Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Р0, Вт, при напряжении питания Uo, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 47 для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл.

| Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uo, В | Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uo, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д214 Д215Б Д224А | 300 | 40 | 6 | Д218 Д222 Д232Б | 150 | 300 |
| 2 | Д205 Д217 Д302 | 100 | 150 | 7 | Д221 Д214Б Д244 | 100 | 40 |
| 3 | Д243А Д211 Д226А | 40 | 250 | 8 | Д7Г Д209 Д304 | 50 | 100 |
| 4 | Д214А Д243 КД202Н | 500 | 100 | 9 | Д242Б Д224 Д226 | 120 | 20 |
| 5 | ДЗОЗ Д243Б Д224 | 150 | 20 | 10 | Д215 Д242А Д210 | 700 | 50 |

Задача 4. Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 57. Определить допустимую мощность потребителя, если значение выпрямленного напряжения Uo, В.  Данные для своего варианта взять из табл.задачи 3

Таблица   57

| Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В | Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В | Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 | Д224А | 10 | 50 | Д242Б | 2 | 100 |
| Д205 | 0,4 | 400 | Д224Б | 2 | 50 | Д243 | 5 | 200 |
| Д207 | 0,1 | 200 | Д226 | 0,3 | 400 | Д243А | 10 | 200 |
| Д209 | 0,1 | 400 | Д226А | 0,3 | 300 | Д243Б | 2 | 200 |
| Д210 | 0,1 | 500 | Д231 | 10 | 300 | Д244 | 5 | 50 |
| Д211 | 0,1 | 600 | Д231Б | 5 | 300 | Д244А | 10 | 50 |
| Д214 | 5 | 100 | Д232 | 10 | 400 | Д244Б | 2 | 50 |
| Д214А | 10 | 100 | Д232Б | 5 | 400 | Д302 | 1 | 200 |
| Д214Б | 2 | 200 | Д233 | 10 | 500 | ДЗОЗ | 3 | 150 |
| Д215 | 5 | 200 | Д233Б | 5 | 500 | Д304 | 3 | 100 |
| Д215А | 10 | 200 | Д234Б | 5 | 600 | Д305 | 6 | 50 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д242 | 5 | 100 | КД202А | 3 | 50 |
| Д217 | 0,1 | 800 | Д242А | 10 | 100 | КД202Н | 1 | 500 |
| Д218 | 0,1 | 1000 | Д222 | 0,4 | 600 | Д224 | 5 | 50 |
| Д221 | 0,4 | 400 |  |  |  |  |  |  |

Задача 5. Составить схему однокаскадного низкочастотного усилителя и рассчитать коэффициенты усиления по току Кi, напряжению Кu и мощности Кp, а также входное Rвход и выходное Rвых сопротивления для заданного варианта схемы включения транзистора по его h - параметрам для рабочей точки. Величины сопротивления Rн нагрузки и внутреннего сопротивления генератора сигналов Rr приведены для соответствующего варианта контрольного задания в табл. 6.3.

| Схема включения и параметры транзистора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип транзистора | П416 | П416 | П416 | П14 | П14 | П14 | ГТ332А | ГТ332А | ГТ332А | П416 |
| Схема включения | ОБ | ОЭ | ОК | ОБ | ОЭ | ОК | ОБ | ОЭ | ОК | ОБ |
| h11, Ом | 15,8 | 630 | 632 | 31 | 775 | 775 | 5,79 | 330 | 331 | 15,8 |
| h12, Ом | 30,62·10- 10 | 32·10- 3 | 1 | 3,2·10- 4 | 3·10- 4 | 1 | 0,202·10- 3 | 1,6·10- 4 | 1 | -30,62·10- 3 |
| h21, Ом | -0,975 | 40 | -40 | -0,96 | 24 | -25 | -0,9825 | 56 | -57 | -0,975 |
| h22, Ом | 3,76·10- 6 | 1,5·10- 4 | 2,44·10- 4 | 0,8·10- 6 | 20·10- 6 | 20·10- 6 | 1,1·10- 6 | 6,25·10- 6 | 1,1·10- 6 | 3,76·10- 6 |
| RH, кОм | 8 | 3,5 | 1,5 | 10 | 2 5 | 1,25 | 10,5 | 5,5 | 2 | 12 |
| Rr, кОм | 10 | 15 | 25 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 25 | 5 |