9.8. Задания на выполнение расчетно-графических работ 4

Содержание задания:  найти  и изобразить  графически ток в правой ветви до и после коммутации классическим методом,  найти  также свободную составляющую этого тока операторным методом.

Варианты  схем  и числовые  данные  параметров  элементов схем  и  фаза

входного   напряжения   даны   в  приложении  3. Номер  схемы  дан  в виде надписи на одном из узлов и снабжен буквами  A, B или C.  Зная свой номер по  списку  в   журнале  преподавателя,  студент  находит  соответствующую схему, а параметры ее содержатся  в строке  таблицы, которую  задает преподаватель. Входное  напряжение имеет  вид      u(t) = 100sin (1000 t  + ). Коммутация производится в момент времени  t = 0,  до этого считать процесс  установившимся.

Расчетно-графическая работа 4. Пример выполнения

Рис. 9.8.1. Схема электрической цепи

Исходные данные:  Ом,  Ф, Гн , .

Амплитуда напряжения источника  В;  частота   рад/с; начальная фаза (момент замыкания ключа S)   рад;         период

,  текущее время  ,  напряжение

,   ,       .

Вычисление принужденных величин символическим методом

До коммутации:

,,  , , ,

,     ,           ,            .

Мгновенное значение принужденного тока до  коммутации

.

Начальные   условия:  ток  в  катушке  индуктивности   и  напряжение  на конденсаторе :             ;                      .

После коммутации:

, , ,,

, .

Мгновенное значение  принужденного тока равно

.

Принужденные  величины  в  нуле тока  в  катушке      и      напряжения

на конденсаторе     :

Вычисление свободной составляющей операторным методом

Операторные ЭДС: , .

Рис  9.8.2. Операторная схема замещения

Уравнения для контурных токов   в правом и   в левом контуре:

,

.

Операторное  выражение  для свободной составляющей  тока и обратное  преобразование Лапласа для него:

.

Свободная составляющая тока равна

.

Полный ток равен: , .

Рис. 9.8.3. Выходной ток по результатам расчета

Расчет свободной составляющей   классическим методом.

Корни характеристического уравнения  равны

равно

,

коэффициент затухания ;    собственная частота

Принужденный ток в нуле  .  Полный ток в нуле равен

. Свободный ток в нуле равен А:

.         Отсюда находим    .

Производная от принужденного тока в нуле                 .

Производная от напряжения источника в нуле              .

Производная от напряжения на конденсаторе в нуле    .

Производная  от полного тока в нуле                            .

Производная от свободной составляющей при  t = 0 имеет вид

Отсюда получим:    ,

, ,

, , .

Результаты расчетов операторным и классическим методами совпали.

В общем случае операторное выражение для свободного тока имеет вид

.  Корни знаменателя равны: ,    .

1. Корни действительные и                   2. Корни действительные и равные:

различные. Ответ имеет вид              , ,   .

.   Ответ имеет вид .

3. Корни комплексные сопряженные.  Ответ имеет вид

,    .

A

B

Рис. 9.8.4. Результат моделирования: форма входного (А) и выходного (В) напряжения

Таблица

Числовые данные параметров схем для 
расчетно-графической работы  4                                                                                                                                             Расчет переходных процессов в линейных цепях 
с сосредоточенными параметрами

| Номер группы | R, Ом | L, Гн | C, Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 A | 5 | 5 . 10-3 |  |
| 1 B | 5 | 5 . 10-3 | 5 . 10-5 |
| 1 C | 5 | 5 . 10-3 | 10-4 |
| 2 A | 5 | 10-2 |  |
| 2 B | 5 | 10-2 | 10-4 |
| 2 C | 5 | 10-2 | 2 . 10-4 |
| 3 A | 10 | 2 . 10-2 |  |
| 3 B | 10 | 2 . 10-2 | 5 . 10-5 |
| 3 C | 10 | 5 . 10-3 | 2.5 . 10-5 |
| 4 A | 5 | 2 . 10-2 |  |
| 4 B | 10 | 10-2 |  |
| 4 C | 10 | 10-2 |  |
| 5 A | 10 | 2 . 10-2 |  |
| 5 B | 10 | 4 . 10-2 | 10-4 |
| 5 C | 10 | 4 . 10-2 | 2 . 10-4 |
| 6 A | 10 | 4 . 10-2 |  |
| 6 B | 20 | 4 . 10-2 |  |
| 6 C | 20 | 4 . 10-2 | 5 . 10-5 |
| 7 A | 20 | 4 . 10-2 |  |
| 7 B | 20 | 8 . 10-2 | 5 . 10-5 |
| 7 C | 20 | 8 . 10-2 | 10-4 |

## Значения  (

| ( , град | Номера схем |
| --- | --- |
| (60 | 16 |
| (45 | 11 |
| (30 | 3, 18 |
| 30 | 1, 2, 19, 22, 25 |
| 45 | 8, 9 |
| 60 | 17, 24, 27 |
| 120 | 5, 13, 15 |
| 135 | 10, 28 |
| 150 | 14, 21 |
| 210 | 4, 20, 23 |
| 225 | 12 |
| 240 | 6, 7, 26 |