# Кинематика

# Задача К2

Плоский механизм состоит из стержней 1–4 и ползуна , соединенных друг с другом и с неподвижными опорами  и  шарнирами. Точка  находится в середине стержня . Длины стержней равны соответственно  м,  м,  м,  м. Положение механизма определяется углами . Значения этих углов и других заданных величин указаны в табл. К2. Точка  на всех рисунках и точка  на рис. К2.7 – К2.9 в середине соответствующего стержня. Угловое ускорение стержня 1  с-1.

Дуговые стрелки на рисунках показывают, как при построении чертежа механизма должны откладываться соответствующие углы: по ходу или против хода часовой стрелки (например, угол  на рис. К2.8 отложить от  против хода часовой стрелки, а на рис. К2.9 – по ходу часовой стрелки и т.д.).

Рис. К2.0				Рис. К2.1

Рис. К2.2				Рис. К2.3

Рис. К2.4				Рис. К2.5

Рис. К2.6				Рис. К2.7

Рис. К2.8				Рис. К2.9

Определить ускорение точки  звена 1 и величины, указанные в таблице в столбце «Найти».

Построение чертежа начинать со стержня, направление которого определяется углом ; ползун с направляющими для большей наглядности изобразить так, как в примере К2 (см. рис. К2б).

Заданные угловую скорость и угловое ускорение считать направленными против часовой стрелки, а заданную скорость  – от точки  к  (на рис. К2.5– К2.9).

Указания. Задача К2 – на исследование плоскопараллельного движения твердого тела. При ее решении для определения скоростей точек механизма и угловых скоростей его звеньев следует воспользоваться теоремой о проекциях скоростей двух точек тела и понятием о мгновенном центре скоростей, применяя эту теорему (или это понятие) к каждому звену механизма в отдельности.

Таблица К2

| № условия | Углы, град | Дано | Найти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ω1, 1/с | ω4, 1/с | vВ, м/с | ω звена | v точки |
| 1 | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 | – | 3 | – | 3 | A ,D |
| 2 | 0 | 120 | 120 | 0 | 60 | – | – | 10 | 2 | A, E |
| 3 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | 3 | – | – | 2 | D, E |
| 4 | 0 | 150 | 30 | 0 | 60 | – | 4 | – | 2 | A, B |
| 5 | 60 | 150 | 120 | 90 | 30 | – | – | 8 | 3 | A, E |
| 6 | 30 | 120 | 30 | 0 | 60 | 5 | – | – | 3 | B, E |
| 7 | 90 | 150 | 120 | 90 | 30 | – | 5 | – | 3 | A, D |
| 8 | 0 | 60 | 30 | 0 | 120 | – | – | 6 | 2 | A, E |
| 9 | 30 | 120 | 120 | 0 | 60 | 4 | – | – | 3 | B,E |

Пример К2.

Механизм (рис. К2,а) состоит из стержней 1, 2, 3, 4 и ползуна , соединенных друг с другом и с неподвижными опорами  и  шарнирами.

Дано: , , , , , ,  м,  м,  м,  с-1,  с-2 (направления  и  – против хода часовой стрелки).

Определить: , , , .

Решение:

1. Строим положение механизма в соответствии с заданными углами и выбранным масштабом длин (рис. К2,б; на этом рисунке изображаем все векторы скоростей).

2. Определяем . Точка  принадлежит стержню . Чтобы найти , надо знать скорость какой-нибудь другой точки этого стержня и направление . По данным задачи, учитывая направление , можем определить . Численно:

м/с,

.			(1)

Направление  найдем, учтя, что точка  принадлежит одновременно ползуну, движущемуся вдоль направляющих поступательно. Теперь, зная  и направление , воспользуемся теоремой о проекциях скоростей двух точек тела (стержня ) на прямую, соединяющую эти точки (прямая ). Сначала по этой теореме устанавливаем, в какую сторону направлен вектор  (проекции скоростей должны иметь одинаковые знаки). Затем, вычисляя эти проекции, находим

,       м/с.		(2)

3. Определяем . Точка  принадлежит стержню . Следовательно, по аналогии с предыдущим, чтобы определить , надо сначала найти скорость точки , принадлежащей одновременно стержню . Для этого, зная  и , строим мгновенный центр скоростей (МЦС) стержня . Это точка , лежащая на пересечении перпендикуляров к  и , восставленных из точек  и  (к  перпендикулярен стержень 1). По направлению вектора  определяем направление поворота стержня  вокруг МЦС . Вектор  перпендикулярен отрезку , соединяющему точки  и , и направлен в сторону поворота. Величину  найдем из пропорции:

.					(3)

Чтобы вычислить  и , заметим, что  – прямоугольный, так как острые углы в нем равны 30° и 60°, и что . Тогда  является равносторонним и . В результате равенство (3) дает

м/с,         .			(4)

Так как точка  принадлежит одновременно стержню , вращающемуся вокруг , то . Тогда, восставляя из точек  и  перпендикуляры к скоростям  и , построим МЦС  стержня . По направлению вектора  определяем направление поворота стержня  вокруг центра . Вектор  направлен в сторону поворота этого стержня. Из рис. К2,б видно, что , откуда . Составив теперь пропорцию, найдем, что

,       м/с.		(5)

4. Определяем . Так как МЦС стержня 2 известен (точка ) и  м, то

с–1.					(6)

5. Определяем  (рис. К2,в, на котором изображаем все векторы ускорений). Точка  принадлежит стержню 1. Полное ускорение точки  разложим на тангенциальную и нормальную составляющие:

,

где численно

м/с2,

м/с2.	(7)

Вектор  направлен вдоль , а  – перпендикулярно . Изображаем эти векторы на чертеже (см. рис. К2в).  Вычисляем

м/с2.

Ответ:  м/с,  м/с,  с–1,  м/с2.

# Text boxes

Рис. К2,а

Рис. К2,б

Рис. К2,в