ОТЦ-2

Задача № 1.

Определить среднее и действующее значение тока.

R=30 Ом

R1=18 Ом

L1=60 мГн

f1=50 Гц

U(t)=[120+ 200sin(1t+50sin(1t] В

Задача № 3.

R=4000 Ом, C=2500 нФ, L=25 мГн

Составить дифференциальное уравнение цепи для t>0. Определить частоту свободных колебаний контура.

Задача № 4.

Определить изображение iС(t)     операторным методом для t(0.

ОТЦ-3

Задача № 1. Пусть операторная передаточная функция задана в виде Исследуйте одним из трех критериев значения параметра к, при которых цепь устойчива.

Задача № 2

Нарисуйте схемы LC-фильтров (качественно), имеющих частотные зависимости рабочего ослабления, изображенные на графике?

Задача № 3

Характеристическое ослабление четырехполюсника 60 дБ. U1(t)=10 В.

Чему равно U2?

Задача № 4.

Укажите тип фильтра и приведите эскиз его схемы на LC- элементах.