Исследование частотных характеристик

Найти:

а. Комплексную передаточную функцию H(jω), для чего к зажимам 1-1 присоединить источник, а к зажимам 2-2 ’ сопротивление нагрузки Zн, которое носит резистивный характер.

б. Выделить из комплексной передаточной функции АЧХ — H(ω) и ФЧХ - θ(ω). Записать найденные выражения в зависимости от относительной частоты Ω, где Ω = ωL/R или Ω = ωRC.

в. Рассчитать найденные частотные характеристики на десяти частотах, включая 0 и ∞. Построить графики АЧХ и ФЧХ в зависимости от относительной частоты.

г. Используя заданные параметры цепи R, L, C, сделать переход к угловой частоте ω [рад./с] и к реальной частоте f [Гц]. Изобразить ось реальных частот на графиках АЧХ и ФЧХ.

д. Сделать вывод о способности четырехполюсника пропускать сигналы разных частот

C= 0.2 мкФ

R= 200 Ом

Zн= 3R Ом

Определить H(jω)  Zп.