МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра технологического образования

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

“АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА”

Выполнил:

студент группы

Проверил:

Бирск 2014

Задание 1.

Для цепи постоянного тока определить величину токов и напряжений на всех резисторах. Индексы тока, напряжение и мощности совпадают с индексом резистора. Провести проверку, используя баланс мощностей. Данные своего варианта взять из таблицы 1.

Таблица 1

| Номер | Сопротивление, Ом | Напряжение, ток, мощность |
| --- | --- | --- |
| варианта | рисунка | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  |
| 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | P4=16 Вт |
| 2 | 2 | 4 | 24 | 6 | 4 | 20 | 8 | U3=24 В |
| 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | 12 | I4=2 A |
| 4 | 4 | 10 | 8 | 24 | 25 | 4 | 12 | P4=16 Вт |
| 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | U1=36 В |
| 6 | 1 | 28 | 18 | 24 | 24 | 10 | 6 | I5=1,5 A |
| 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 22 | 8 | 20 | P3=18 Вт |
| 8 | 3 | 25 | 12 | 28 | 24 | 15 | 30 | U4=36 В |
| 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 3,25 | 10 | I2=2,5 A |
| 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 15 | 5,2 | 6 | P1=27 Вт |
| 11 | 5 | 4 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | P4=16 Вт |
| 12 | 4 | 4 | 24 | 6 | 4 | 20 | 8 | U3=24 В |
| 13 | 3 | 10 | 8 | 24 | 25 | 4 | 12 | P4=16 Вт |
| 14 | 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | 12 | I4=2 A |
| 15 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | U1=36 В |
| 16 | 5 | 28 | 18 | 24 | 24 | 10 | 6 | I5=1,5 A |
| 17 | 4 | 12 | 5 | 8 | 22 | 8 | 20 | P3=18 Вт |
| 18 | 3 | 8 | 10 | 6 | 14 | 3,25 | 10 | I2=2,5 A |
| 19 | 2 | 25 | 12 | 28 | 24 | 15 | 30 | U4=36 В |
| 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 5,2 | 6 | P4=27 Вт |
| 21 | 2 | 12 | 5 | 8 | 22 | 8 | 20 | P2=18 Вт |
| 22 | 3 | 25 | 12 | 28 | 24 | 15 | 30 | U6=36 В |
| 23 | 4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 3,25 | 10 | I6=2,5 A |
| 24 | 5 | 3 | 8 | 12 | 15 | 5,2 | 6 | P4=27 Вт |
| 25 | 5 | 4 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | P1=16 Вт |
| 26 | 4 | 4 | 24 | 6 | 4 | 20 | 8 | U1=24 В |
| 27 | 3 | 10 | 8 | 24 | 25 | 4 | 12 | P2=16 Вт |
| 28 | 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | 12 | I3=2 A |
| 29 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | U2=36 В |
| 30 | 5 | 28 | 18 | 24 | 24 | 10 | 6 | I4=1,5 A |

Рис. 1.							Рис. 2.

Рис. 3.							Рис. 4.

Рис. 5.

Задание 2.

Для заданных параметров схемы (таблицы 2) провести анализ электрической цепи постоянного тока (рис. 6).

Рис. 6. Электрическая схема цепи постоянного тока

Необходимо:

- Начертить схему, изменяя знак направления источников тока и ЭДС, если их величины в таблице 2 даны со знаком «–», и исключая элементы, величины которых равны нулю. При этом если величина ЭДС и тока равны нулю, то выводы источника ЭДС замыкаются,  а источника тока разрываются.

- Определить все токи методом контурных токов.

- Определить все токи методом узловых напряжений, приняв потенциал 4 узла равным нулю.

- Выполнить проверку использую баланс мощностей.

- Выполнить проверку методом применения законов Кирхгофа.

- Определить ток i1 методом эквивалентного генератора.

- Начертить в масштабе потенциальную диаграмму для любого контура, содержащего не менее двух источников ЭДС.

Таблица 2

| № варианта | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | Ik1, А | Ik2, А | Ik3, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 40 | 90 | 10 | 80 | 10 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 10 | 40 | 40 | 90 | 10 | 80 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 90 | 10 | 40 | 40 | 90 | 10 | 250 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 70 | 60 | 10 | 40 | 40 | 90 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | 50 | 30 | 90 | 10 | 40 | 40 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 80 | 70 | 90 | 60 | 10 | 40 | 0 | 100 | -250 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 7 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 10 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | 70 | 50 | 0 | 80 | 60 | 40 | 0 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 60 | 0 | 30 | 80 | 70 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | -4 | 0 |
| 10 | 50 | 50 | 40 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 40 | 40 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 220 | 0 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 0 | 40 | 90 | 10 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 200 | 0 | -8 | 0 |
| 13 | 90 | 10 | 40 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 14 | 70 | 60 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 150 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 30 | 90 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | -7 | 0 |
| 16 | 80 | 0 | 90 | 60 | 10 | 40 | 220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 30 | 50 | 50 | 0 | 80 | 10 | 210 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 60 | 0 | 30 | 80 | 70 | 60 | 150 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 40 | 40 | 0 | 10 | 80 | 10 | -250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 20 | 10 | 0 | 40 | 90 | 10 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 80 | 70 | 90 | 60 | 10 | 40 | 0 | -200 | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 22 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 10 | 0 | 150 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 23 | 70 | 50 | 0 | 80 | 60 | 40 | 0 | -180 | 0 | 0 | -190 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 24 | 10 | 40 | 40 | 90 | 10 | 80 | 150 | -180 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -8 |
| 25 | 90 | 10 | 40 | 40 | 90 | 10 | 250 | 0 | 230 | -180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | 70 | 60 | 10 | 40 | 40 | 90 | 200 | 0 | -250 | 0 | 250 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| 27 | 40 | 40 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | -220 | 0 | 00 | -250 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 10 | 0 | 40 | 90 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150 | -230 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | 90 | 10 | 40 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | 70 | 60 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | -250 | -7 | 0 | 0 |

# Text boxes

2

3

4

1

I6

I5

I3

I1

I2

I4

R4

R6

R5

R3

R2

R1

E3

E4

E5

E2

E1

E6

Jк3

J2

J1